## Slide 1: Transport Layer

## Slide 2
Transport Layer
Transpor layer atau lapisan transpor adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Fungsi transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Selain itu, semua hal tersebut harus dilaksanakan secara efisien, dan bertujuan dapat melindungi layer-layer bagian atas dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari. Transpor layer juga menentukan jenis layanan untuk session layer, dan pada gilirannya jenis layanan bagi para pengguna jaringan. Jenis transport layer yang paling populer adalah saluran error-free point to point yang meneruskan pesan atau byte sesuai dengan urutan pengirimannya. Akan tetapi, terdapat pula jenis layanan transport lainnya. Layanan tersebut adalah transport pesan terisolasi yang tidak menjamin urutan pengiriman, dan membroadcast pesan-pesan ke sejumlah tujuan.

## Slide 3
Tanggung Jawab Transfor Layer
tanggung jawab spesifik lapisan transport ini antara lain adalah:
  Service-point addressing. Komputer sering menjalankan berbagai macam program atau aplikasi yang berlainan dalam saat bersamaan.
  Segmentation dan reassembly. Sebuah message dibagi dalam segmen-segmen yang terkirim. Setiap segmen memiliki sequence number.
  Connection control. Lapisan transport dapat berperilaku sebagai connectionless atau connection-oriented
  Flow control. Seperti halnya lapisan data link, lapisan transport bertanggung jawab untuk kontrol aliran (flow control.
  Brror control. Sama fungsi tugasnya dengan error control di lapisan data link, juga berorientasi end-to-end.

## Slide 4
Layanan
Layanan yang bisa opsional disediakan oleh protokol Transport layer, dan protokol yang berbeda mungkin atau mungkin tidak menerapkannya Transport service merupakan service yang disediakan sebuah protokol untuk mendukung fungsionalitas dari lapisan transport secara keseluruhan. coneksi berorientasi komunikasi, Menafsirkan koneksi sebagai data stream dapat memberikan banyak manfaat bagi aplikasi. Multiplexing, Ports dapat menyediakan endpoint ganda pada node tunggal.

## Slide 5
Analisis
Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Ini melibatkan multiplexing statistik data dari proses aplikasi yang berbeda, yaitu membentuk paket data, dan sumber menambahkan dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data Transport layer.

## Slide 6
Perbandingan Protokol OSI Transfortasi
Model OS1 mendefinisikan lima kelas protokol koneksi-mode transportasi yang ditunjuk kelas 0 (TPE) untuk kelas 4 (TP0). Kelas 0 tidak berisi pemulihan kesalahan, dan dirancang untuk digunakan pada lapisan jaringan yang menyediakan koneksi bebas dari kesalahan. Kelas 0 yang terdekat dengan TCP meskipun TCP berisi fungsi, seperti dekat anggun, yang memberikan kepada OS1 Session Layer.