## Slide 1: LAPISAN KE-10 SESSION LAYER

## Slide 2: Definisi Session Layer
Lapisan Session mengizinkan para penguna untuk menetapkan session dengan penguna lain, sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna Log ke Remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya.
Layer session merupakan lapisan ke – 5 dalam Layer OSI Lapisan sesi (session layer) Session layer mengijinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan oleh transport layer.

## Slide 3
  Fungsi dari Session Layer
Fungsi dari Session Layer, yaitu :
Melakukan komunikasi pada sebuah jaringan
Pembentukan hubungan
Pemindahan dan pertukaran data
Pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan

## Slide 4
Contoh layanan, protokol dan mode dialog dari Session Layer
Layanan Session Layer :
Manajemen token (Pembentukan dan pemutusan hubungan antara dua entitas presentasi)
Sinkronisasi (Mengatur pertukaran data, menentukan batas dan melakukan sinkronisasi operasi data antar dua entitas presentasi pada lapisan diatasnya).

## Slide 5
Protokol yang terdapat pada Session Layer
Beberapa protokol dan interface yang terdapat pada layer ini adalah :
NETBIOS ( Netbios Extended User Interface)
PAP ( Printer Access Protocol )
NETBEUI
Network File System (NFS)
Structured Query Language (SQL),
Remote Procedure Call (RPC)
X Window
AppleTalk Session Protocol (ASP)

## Slide 6
Mode Dialog dalam Session Layer
Mode dialog dalam session layer, yaitu :
Simplex, komunikasi satu arah.
Half-duplex, komunikasi dua arah bergantian.
Full-duplex, komunikasi dua arah bersamaan.

## Slide 7: Setiap session pada proses komunikasi terdiri dari tiga fase, yaitu :
Pembentukan Hubungan, node membentuk kontak dan menyepakati aturan-aturan komunikasi.
Pemindahan data, node-node dipakai untuk dialog pertukaran data.
Pemutusan hubungan.
Langkah 1 dan 3 merupakan overhead tambahan bagi proses komunikasi, karena saat pengiriman pesan tunggal yang dikirimkan melalui session resmi, fase pembentukan dan pemutusan akan mengirimkan ledih banyak data daripada pesan itu sendiri.

## Slide 8
Penggunaan dari Session Layer
  Kebanyakan lapisan session layer ini bekerja pada perangkat lunak yang memiliki fungsi pengelolaan data, salah satunya adalah SQL. Lapisan session layer ini juga memiliki protocol – protocol tertentu dalam bekerja. Berikut ini adalah beberapa protocol – protocol yang membantu dan mengatur fungsi dari lapisan session layer :
ISO-SP: OSI Session Layer Protocol
PPTP: Point-to-Point Tunneling Protocol
RPC: Remote Procedure Call Protocol
RTCP: Real-time Transport Control Protocol

## Slide 9: Transport Layer

## Slide 10
Transport Layer
Transpor layer atau lapisan transpor adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Fungsi transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Selain itu, semua hal tersebut harus dilaksanakan secara efisien, dan bertujuan dapat melindungi layer-layer bagian atas dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari. Transpor layer juga menentukan jenis layanan untuk session layer, dan pada gilirannya jenis layanan bagi para pengguna jaringan. Jenis transport layer yang paling populer adalah saluran error-free point to point yang meneruskan pesan atau byte sesuai dengan urutan pengirimannya. Akan tetapi, terdapat pula jenis layanan transport lainnya. Layanan tersebut adalah transport pesan terisolasi yang tidak menjamin urutan pengiriman, dan membroadcast pesan-pesan ke sejumlah tujuan.

## Slide 11
Tanggung Jawab Transfor Layer
tanggung jawab spesifik lapisan transport ini antara lain adalah:
  Service-point addressing. Komputer sering menjalankan berbagai macam program atau aplikasi yang berlainan dalam saat bersamaan.
  Segmentation dan reassembly. Sebuah message dibagi dalam segmen-segmen yang terkirim. Setiap segmen memiliki sequence number.
  Connection control. Lapisan transport dapat berperilaku sebagai connectionless atau connection-oriented
  Flow control. Seperti halnya lapisan data link, lapisan transport bertanggung jawab untuk kontrol aliran (flow control.
  Brror control. Sama fungsi tugasnya dengan error control di lapisan data link, juga berorientasi end-to-end.

## Slide 12
Layanan
Layanan yang bisa opsional disediakan oleh protokol Transport layer, dan protokol yang berbeda mungkin atau mungkin tidak menerapkannya Transport service merupakan service yang disediakan sebuah protokol untuk mendukung fungsionalitas dari lapisan transport secara keseluruhan. coneksi berorientasi komunikasi, Menafsirkan koneksi sebagai data stream dapat memberikan banyak manfaat bagi aplikasi. Multiplexing, Ports dapat menyediakan endpoint ganda pada node tunggal.

## Slide 13
Analisis
Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Ini melibatkan multiplexing statistik data dari proses aplikasi yang berbeda, yaitu membentuk paket data, dan sumber menambahkan dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data Transport layer.

## Slide 14
Perbandingan Protokol OSI Transfortasi
Model OS1 mendefinisikan lima kelas protokol koneksi-mode transportasi yang ditunjuk kelas 0 (TPE) untuk kelas 4 (TP0). Kelas 0 tidak berisi pemulihan kesalahan, dan dirancang untuk digunakan pada lapisan jaringan yang menyediakan koneksi bebas dari kesalahan. Kelas 0 yang terdekat dengan TCP meskipun TCP berisi fungsi, seperti dekat anggun, yang memberikan kepada OS1 Session Layer.