## Slide 1: Pengenalan & Trend Keamanan Komputer

## Slide 2: Outline
Pendahuluan
Aspek-aspek keamanan
Permasalahan keamanan
Ancaman keamanan pada sistem berbasis komputer
Metode penyerangan
  Social engineering
  Keamanan fisik
  Security hole pada sistem operasi dan servis
  Serangan pada jaringan
  DOS attack
  Serangan via aplikasi berbasis web
  Trojan, backdoor, rootkit, keylogger
  Virus, worm
  Anatomy of A Hack
Cyberlaw dan masa depan keamanan

## Slide 3: Pendahuluan [1]
Revolusi sistem informasi: komputerisasi, networking, sentralisasi, dan aspek keamanan
Mengapa perlu aman? Sulitnya meyakinkan manajemen.
Motif-motif serangan pada sistem komputer
Aspek-aspek keamanan komputer
Hukum alam pada keamanan komputer
Contoh serangan pada sistem komputer
Istilah-istilah penting dalam keamanan komputer

## Slide 4: Pendahuluan [2]
Mengapa perlu aman?
  Resiko kerugian finansial
  Resiko kerugian kerahasiaan
  Resiko kerugian harga diri
  Dan lain-lain
Motif-motif serangan pada sistem komputer
  Politis
  Finansial
  Dendam (sakit hati)
  Iseng
  Sebagai pekerjaan (cracker bayaran)
  Dan lain-lain

## Slide 5: Aspek-aspek keamanan
  Confidentiality, Informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang.
  Integrity, Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang.
  Availability, Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.
  Authentication, Pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu.
  Nonrepudiation, Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan.

## Slide 6: Aspek-aspek ketidakamanan (serangan)
  Interruption, Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan/modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan.
  Interception, Suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan.
  Modification, Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan.
  Fabrication, Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain.

## Slide 7: Hukum alam keamanan komputer
  Tidak ada sistem yang 100% aman
  Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan

## Slide 8: Contoh insiden serangan pada sistem komputer
  Tahun 2004, situs KPU (http://tnp.kpu.go.id) dicrack sehingga content situs tersebut berubah
  Tahun 2001, Nasabah klickbca.com disadap identitas accountnya oleh seseorang yang membuat situs mirip (url dan tampilannya) dengan klickbca yang asli
  10 Maret 1997. Seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi di sebuah airport lokal (Worcester, Massachusetts) sehingga mematikan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Dia juga mengacaukan sistem telepon di Rutland, Massachusetts.
  - http://www.news.com/News/Item/Textonly/0,25,20278,00.html?pfv
  - http://www.news.com/News/Item/0,4,20226,00.html

## Slide 9: Istilah-istilah keamanan komputer
  Hacker
  Cracker
  White hat
  Black hat
  Script kiddies
  Elite
  Vulnerable
  Security hole
  Bug
  Exploit (local, remote)
  Logical Bomb
  Penetration testing
  Dan lain-lain

## Slide 10: Security Metodology

## Slide 11: Ancaman keamanan sistem komputer
  Social engineering
  Keamanan fisik
  Security hole pada sistem operasi dan servis
  Serangan pada jaringan
  DOS attack
  Serangan via aplikasi berbasis web
  Trojan, backdoor, rootkit, keylogger
  Virus, worm

## Slide 12: Social engineering
Ancaman
  Mengaku sebagai penanggung jawab sistem untuk mendapatkan account user
  Mengaku sebagai user yang sah kepada pengelola sistem untuk mendapatkan account
  Mengamati user yang sedang memasukkan password
  Menggunakan password yang mudah ditebak
  Dan lain-lain
Solusi
  Mendidik seluruh pengguna sistem dari level manajer sampai operator akan
  pentingnya keamanan

## Slide 13: Keamanan fisik
Ancaman
  Pembobolan ruangan sistem komputer
  Penyalahgunaan account yang sedang aktif yang ditinggal pergi oleh user
  Sabotase infrastruktur sistem komputer (kabel, router, hub dan lain-lain)
  Dan lain-lain
Solusi
  Konstruksi bangunan yang kokoh dengan pintu-pintu yang terkunci
  Pemasangan screen saver
  Pengamanan secara fisik infrastruktur sistem komputer
    CPU ditempatkan di tempat yang aman
    Kabel  direl
    Router, hub  ditempatkan yang aman dari jangkauan
  Dan lain-lain

## Slide 14: Security hole pada OS dan servis
Ancaman
  Buffer over flow yang menyebabkan local/remote exploit
  Salah konfigurasi
  Installasi default yang mudah diexploit
  Dan lain-lain

## Slide 15: Buffer overflow [1]
Mengapa bisa terjadi buffer over flow?

## Slide 16: Buffer overflow [2]
Pencegahan
  Sisi Programmer:
  Coding dengan teliti dan sabar sehingga kemungkinan kekeliruan coding yang menyebabkan buffer over flow dapat dihindari
  Sisi User
    Selalu mengikuti informasi bug-bug melalui milis dan situs-situs keamanan (Securityfocus.com dan lain-lain)
    Update..update…dan update!

## Slide 17: Kesalahan konfigurasi
Ancaman
  Sistem dapat diakses dari host yang tidak berhak
  Privilege yang dapat diexploitasi
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Pengaturan hak akses host yang ketat
  Pengaturan privilege yang ketat
  Dan lain-lain

## Slide 18: Installasi default
Ancaman
  Servis yang tidak diperlukan memakan resource
  Semakin banyak servis semakin banyak ancaman karena bug-bug yang ditemukan
  Servis-servis jaringan membuka port komunikasi
  Password default diketahui oleh khalayak
  Sample program dapat diexploitasi
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Nyalakan servis yang diperlukan saja
  Konfigurasikan seaman mungkin
  Buang semua yang tidak diperlukan setelah installasi
  Dan lain-lain

## Slide 19: Ancaman serangan melalui jaringan
Ancaman
  Sniffing (penyadapan)
  Spoofing (pemalsuan)
  Session hijacking (pembajakan)
  DOS attack
  Dan lain-lain

## Slide 20: Sniffing
Bagaimana Sniffing terjadi?
Pencegahan
  Enkripsi (SSL, SSH, PGP, dan lain-lain)
  Penggunaan switch sebagai pengganti hub
Sniffer mengubah mode ethernet untuk mendengarkan seluruh paket data pada jaringan yang menggunakan hub sebagai konsentrator

## Slide 21: Spoofing (Pemalsuan)
Jenis-jenis spoofing
  IP
  MAC address
  DNS
  Routing
Pencegahan
  Implementasi firewall dengan benar
  Patch yang mencegah prediksi sequence number
  Mengeset router agar tidak bisa dilewatkan kecuali melalui rute yang telah ditentukan
  Dan lain-lain

## Slide 22: Session Hijacking (Pembajakan)
Bagaimana Session Hijacking terjadi?
  Sniff
  Prediksi sequence number
  Spoof IP/MAC address
Pencegahan
  Cegah sniffing
  Cegah spoofing

## Slide 23: DOS attack [1]
DOS (Denial of Service)
Servis tidak mampu melayani sebagaimana mestinya
Jenis-jenis DOS Atack
  Mematikan servis secara local/remote
  Menguras resource: hardisk, memory, prosessor, bandwidth

## Slide 24
Ancaman mematikan servis secara local
  Membunuh proses pada servis
  Mengubah konfigurasi servis
  Mengcrashkan servis
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Patch terbaru
  Pengaturan privilege user dengan tepat
  Deteksi perubahan dengan program integrity-checking
DOS attack [2]

## Slide 25: DOS attack [3]
Ancaman mematikan servis secara remote
  Mengirimkan malformed packet TCP/IP ke korban
  Spoofing
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Implementasi patch terbaru
  Cegah spoofing
  Dan lain-lain

## Slide 26: DOS attack [4]
Ancaman menguras resource secara local
  Menciptakan proses secara paralel
  Menulis file ke sistem
  Mengirimkan paket ke host lain
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Pengaturan privilege dengan tepat
  Penggunaan resurce yang cukup untuk sistem yang sensitif
  Penggunaan bandwidth yang cukup
  Dan lain-lain

## Slide 27: DOS attack [5]
Ancaman menguras resource secara remote
  Teknik Syn flood
  Teknik Smurf attack
  Teknik DDOS (Distributed DOS)
  Dan lain-lain

## Slide 28: DOS attack [6]
Ancaman SYN Flood
  Korban mengalokasikan memori untuk mengingat sequence number tiap paket data yang datang sampai expired time nya terlampaui
  Jaringan dipadati paket sampah

## Slide 29: DOS attack [7]
Pencegahan SYN Flood
  Pengalokasian bandwidth yang cukup
  Gateway/ISP cadangan
  Meningkatkan kemampuan jumlah antrian koneksi
  Perkecil timeout paket data
  Mengaktifkan SYN Cookies (Linux)

## Slide 30: DOS attack [8]
Ancaman Smurf attack
  Pengiriman paket spoof ke alamat broadcast
  Flooding paket Internet Control Message Protocol (ICMP)
  Flooding paket User Datagram Protocol (UDP)
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Bandwidth yang cukup
  Pemasangan firewall dengan benar
  Dan lain-lain

## Slide 31: DOS attack [9]
Ancaman DDOS (Distributed DOS)
Serangan DOS secara simultan dari banyak host
Pencegahan
  Implementasikan patch terbaru
  Deteksi DDOS tools pada sistem
  Pemasangan firewall dengan benar
  Gateway/ISP cadangan
  Pemasangan IDS untuk deteksi DDOS
  Dan lain-lain

## Slide 32: Ancaman via aplikasi berbasis web [1]
Ancaman
  Serangan untuk mendapatkan account
  SQL injection
  Session hijacking
  Dan lain-lain

## Slide 33: Ancaman via aplikasi berbasis web [2]
Ancaman serangan account
  Analisa manajemen account untuk mendapatkan account
  Brute force attack
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Desain dan coding yang aman
  Mendisable pesan error sistem dan aplikasi yang tidak perlu
  Sanitasi nilai input dengan baik di sisi server
  Dan lain-lain

## Slide 34: Ancaman via aplikasi berbasis web [3]
Ancaman serangan SQL injection
Contoh:
  Query pada aplikasi database
  select * from user where id=$id;
  Penyerang memasukan nilai variabel ”id”dengan query yang “diinginkan"
  $id=212; select * from admin
  Query akhir menghasilkan 2 buah query
  select * from users where id=212;
  select * from admin;
Pencegahan
  Sanitasi nilai input dengan baik di sisi server

## Slide 35: Ancaman via aplikasi berbasis web [4]
Ancaman session hijacking
  HTTP adalah stateless
  Ekploitasi session
Pencegahan
  Menggunakan session yang sulit ditebak, misalnya menyertakan id dan password
  Enkripsi nilai session

## Slide 36: Backdoor, trojan, rootkit, keylogger
Ancaman
  Penanaman trojan pada software-software gratisan dari internet dan CD bajakan
  Sistem dapat dikendalikan secara remote
Pencegahan
  Gunakan scanner dengan database terbaru
  Jangan menginstall program yang belum dikenal betul
  Mendidik user tentang keamanan komputer

## Slide 37: Virus, worm
Ancaman
  Kerusakan, kehilangan data
  Menguras resource sistem (memory, prosessor, hardisk, bandwidth)
  Mengganggu/merusak sistem
  Dan lain-lain
Pencegahan
  Gunakan scan virus dengan database terbaru
  Jangan menginstall program yang belum dikenal betul
  Mendidik user tentang keamanan komputer
  Dan lain-lain

## Slide 38: System hardening
Security Policy
Kriptografi
Firewall
IDS (Intrusion Detection System)
Backup
Auditing System
Digital Forensik dan Penanganan Pasca Insiden

## Slide 39: Security Policy
Policy penggunaan komputer
  Tidak boleh meminjamkan account kepada orang lain
  Tidak boleh mengambil/menaruh file dari komputer kantor, dll
Policy penggunaan Installasi program
  Tidak boleh menginsall program tanpa seijin staff IT
  Tidak boleh menginsall program ilegal, dll
Policy penggunaan Internet
  Tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan carding, hacking dkk
  Tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebarkan virus, dll
Policy penggunaan Email
  Tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan milis, dll

## Slide 40: Kryptografi [1]
Kriptografi (cryptography) adalah ilmu dan seni menyimpan suatu pesan secara aman
Enkripsi dan Dekripsi
Implementasi Cryptografi pada HTTP  SSL(Secure Socket Layer)
Implementasi Cryptografi pada Remote Login  SSH (Secure Shell)
Implementasi Cryptografi pada File Transfer  File transfer via SSH
Implementasi Cryptografi pada Email  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 41: Kryptografi [2]
Cryptografi Symetric
Cryptografi Asymetric

## Slide 42: Kryptografi [3]
Pembagian sistem kriptografi berdasarkan kunci

## Slide 43: Kryptografi [4]
Contoh penyadapan karena transmisi data dalam bentuk clear text

## Slide 44: Kryptografi [5]
Implementasi kriptografi pada protokol HTTP berupa SSL

## Slide 45: Kryptografi [6]
Implementasi kriptografi pada remote login dengan SSH

## Slide 46: Firewall [1]
Jenis-jenis
  Packet filtering
  Proxy based
  Statefull
Dimana?
  Host (Personal firewall)
  Router
Efektifitas= 20% tools + 80% konfigurasi

## Slide 47: Firewall [2]
Packet Filtering Firewall
  Parameter:
    Protokol, contoh TCP, UDP, ICMP
    Port Asal, contoh 25, 1024:65536
    Port Tujuan, contoh 25
    IP Asal/Network tujuan, contoh 81.52.22.1, 81.52.22.0/29
    IP Tujuan /Network tujuan , contoh 81.52.22.1, 81.52.22.0/29
    Code bit, contoh ACK
    Judge, contoh DROP, ACCEPT
  Proses filtering cepat

## Slide 48: Firewall [3]
Aliran paket data (chain)
  Input = rule untuk paket yang masuk
  Output = rule untuk paket yang keluar
  Forward = rule untuk paket yang diteruskan (khusus router)

## Slide 49: Firewall [4]
Statefull Packet Filter
  Packet filtering yang dikembangkan sehingga mampu “mengingat” paket yang diimplementasikan dalam state tabel
  Proses filtering sedang dibanding packet filtering dan proxy based
Proxy Based
  Filtering di level aplikasi
  Proses filtering lebih lambat

## Slide 50: Firewall [5]
Posisi firewall yang optimal
  Firewall diletakkan di Router/Gateway untuk mengantisipasi serangan dari INTERNET
  Firewall diletakkan di Router,NAT untuk mengantisipasi serangan dari INTRANET

## Slide 51: Firewall [6]
Contoh Firewall dengan IPTables
  202.62.9.219 server yang didedikasikan khusus HANYA untuk Web Server, maka seluruh paket dari internet ditolak kecuali protokol TCP dengan destination port 80 dengan cara filtering paket di Router/Gateway (202.62.9.217)
  #iptables –A FORWARD –p tcp –s 0.0.0.0/0 –d 202.62.9.219 –dport 80 –j ACCEPT
  #iptables –A FORWARD –p tcp –s 0.0.0.0/0 –d 202.62.9.219 –j DROP
  #iptables –A FORWARD –p udp –s 0.0.0.0/0 –d 202.62.9.219 –j DROP
  Jaringan Intranet terkena virus brontok yang salah satu efeknya adalah client-client yang terkena virus ini melakukan flooding ICMP ke situs 71tahun.com (70.84.171.179)
  #iptables –A FORWARD –p icmp –s 0.0.0.0/0 –d 70.84.171.179 –j DROP

## Slide 52: IDS (Intrusion Detection System) [1]
Cara deteksi
  Deteksi anomaly (prosessor, bandwidth, memory dan lain-lain)
  Signature yang disimpan dalam database
Serangan terdeteksi, lalu apa?
  Alert via SMS, email dan lain-lain
  Konfigurasi ulang firewall
  Menjalankan program respon terhadap serangan
  Logging serangan dan event
Jenis-Jenis
  Network IDS
  Host IDS

## Slide 53: Networdk IDS vs Host IDS

## Slide 54: Contoh-contoh produk IDS-Snort

## Slide 55: Back Up
Backuplah sebelum menyesal !
  Sistem Operasi dan Service
  Database
  Aplikasi
  Data-data penting lainnya
Backup ke ..
  CD/DVDROM
  Hardisk yang diperuntukan khusus backup

## Slide 56: Auditing System
Auditlah system Anda sebelum orang lain melakukannya
  Hak akses
  Sistem
  Audit dengan Penetration testing

## Slide 57: Digital Forensik [1]
Digital forensik pasca insiden
  Pengecekan koneksi aktif
  Pengecekan listening port pasca insiden
  Pengecekan proses yang aktif pasca insiden
  Pengecekan log user yang login
  Pengecekan log system
  Pengecekan log pengakses service
  Dan lain-lain
Penanganan/pemulihan pasca insiden
  Pengecekan apakah ada backdoor yang ditanam
  Installasi ulang sistem
  Tutup security hole yang ada
  Perbaiki konfigurasi firewall
  Dan lain-lain

## Slide 58: Digital Forensik [2]
Pengecekan koneksi aktif
Koneksi listening port pasca insiden

## Slide 59
Referensi
William Stallings, Cryptography and Network Security, 5th edition.
Ariyus, Doni, Computer Security, Penerbit Andi
Conklin, White, Cothren, Williams, Davis, Principle of Computer Security, Mc. Graw Hill Technology Education
Munir, R, Kriptografi, Informatika